# PŘÍLOHA I

# SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.	NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

# ISOFLURIN 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

2.	KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g obsahuje:

# Léčivá látka:

Isofluranum	1000 mg

Tento veterinární léčivý přípravek neobsahuje pomocné látky.

3.	LÉKOVÁ FORMA

Tekutina k inhalaci parou.

Čirá, bezbarvá, pohyblivá, těžká tekutina.

4.	KLINICKÉ ÚDAJE

# 4.1	Cílové druhy zvířat

# Koně, psi, kočky, okrasné ptactvo, plazi, potkani, myši, křečci, činčily, pískomilové, morčata a fretky.

# 4.2	Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

# Navození a udržování celkové anestezie.

# 4.3	Kontraindikace

Nepoužívat v případě známé dispozice k maligní hypertermii.

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na isofluran nebo na jiné halogenované látky / halogenovaná inhalační anestetika.

# 4.4	Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Snadnost a rychlost změny hloubky anestezie při použití isofluranu a jeho pomalý metabolismus mohou být považovány za výhodu při jeho použití u speciálních skupin pacientů, jako jsou staří nebo mladí jedinci nebo jedinci s narušenou funkcí jater, ledvin nebo srdce.

# 4.5	Zvláštní opatření pro použití

# Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Isofluran má jen malé nebo žádné analgetické vlastnosti. Před operačním zákrokem je vždy nutné podat dostatečnou analgezii. Před ukončením celkové anestezie je třeba zvážit potřeby daného pacienta v oblasti analgezie.

Použití přípravku u pacientů s onemocněním srdce pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Je nutno monitorovat funkci a frekvenci dýchání a pulsu. Zástava dechu by měla být řešena asistovanou ventilací. Je důležité udržovat volné dýchací cesty a řádné okysličení tkání během udržování anestezie. V případě srdeční zástavy provést kompletní kardiopulmonální resuscitaci.

Metabolismus isofluranu u ptáků a drobných savců může být ovlivněn snížením tělesné teploty, k níž může dojít sekundárně při vysokém poměru povrchu a živé hmotnosti. Proto je v průběhu zákroku nutné tělesnou teplotu monitorovat a udržovat stabilní.

Metabolismus léčiva u plazů je pomalý a výrazně závisí na teplotě okolního prostředí. Navodit anestezii inhalační látkou u plazů může být obtížné kvůli zadržování dechu.

Stejně jako ostatní inhalační anestetika tohoto typu isofluran utlumuje dýchání a kardiovaskulární soustavu.

Při podávání isofluranu k navození anestezie u zvířete s poraněním hlavy je třeba zvážit, zda by nebylo vhodné využít umělou plicní ventilaci, která by zabránila zvýšenému průtoku krve v mozku udržováním hladiny CO2 v normě.

# Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Nevdechujte páry. Uživatelé by měli sledovat národním limity pro přípustnou isofluranovou zátěž při práci.

Operační a pooperační prostory by měly být vybaveny adekvátním ventilačním nebo záchytným systémem, aby se zabránilo hromadění výparů anestetika. Všechna zařízení pro nucenou výměnu vzduchu musí být náležitě udržována.

Vystavení účinkům anestetika může poškodit nenarozené dítě. Těhotné a kojící ženy by neměly přijít do kontaktu s přípravkem a neměly by vstupovat do operačních a postoperačních prostor. Nepoužívejte masku při prodlouženém nástupu a udržování celkové anestézie. Pokud je to možné, používejte k podání přípravku při udržování celkové anestezie endotracheální tubus s manžetou.

Z ekologického hlediska je vhodné opatřit odsávací zařízení uhlíkovými filtry.

Při dávkování isofluranu postupujte opatrně a rozlitou kapalinu ihned odstraňte za použití inertního savého materiálu, např. pilin. Umyjte potřísnění kůže a očí a zabraňte kontaktu s ústy. V případě vážné náhodné expozice, přemístěte postiženou osobu pryč od zdroje expozice, vyhledejte rychlou lékařskou pomoc a ukažte jim etiketu.

Halogenované anestetické látky mohou způsobovat poškození jater. V případě isofluranu se jedná o idiosynkratickou odezvu, která se velmi zřídka vyskytuje po opakované expozici.

Pro lékaře: Zajistěte průchodnost dýchacích cest a poskytněte symptomatickou a podpůrnou léčbu. Poznámka: adrenalin a katecholaminy mohou vyvolat srdeční arytmie.

# Další opatření

# Přestože mají anestetika nízký potenciál pro poškození atmosféry, je součástí správné praxe používat v odsávacím zařízení uhlíkové filtry, místo vypouštění anestetik do ovzduší.

# 4.6	Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Isofluran způsobuje hypotenzi a respirační depresi úměrnou podané dávce. Srdeční arytmie a přechodná bradykardie byly hlášeny jen zřídka.

Maligní hypertermie byla hlášena velmi vzácně u citlivých zvířat.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

-velmi časté (nežádoucí účinek se projevil u více než 1 z 10 ošetřených zvířat

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

# 4.7	Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

# Březost:

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. Isofluran byl bezpečně použit k anestezii během císařského řezu u psů a koček.

# Laktace:

# Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

# 4.8	Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Isofluran posiluje působení myorelaxancií u lidí, zejména nedepolarizujících (kompetitivních) typů, jako je atrakurium, pankuronium nebo vekuronium. Podobnou potenciaci lze očekávat i u cílových druhů, ačkoli je v tomto smyslu pro to málo přímých důkazů. Současná inhalace oxidu dusného zvyšuje účinek isofluranu u člověka a podobnou potenciaci lze očekávat i u zvířat.

Současné užívání sedativ nebo analgetik vede pravděpodobně ke snížení hladiny isofluranu, která je nutná k navození a udržení anestezie. Některé příklady jsou uvedeny v bodu 4.9.

Isofluran má kvůli účinkům cirkulujících dysrytmogenních katecholaminů slabší senzibilizační účinek na myokard než halotan.

# Isofluran může být degradován na oxid uhelnatý suchými absorbenty oxidu uhličitého.

# 4.9	Podávané množství a způsob podání

Isofluran by měl být podáván prostřednictvím přesně kalibrovaného odpařovače ve vhodném anesteziologickém okruhu, protože tak lze rychle a snadno měnit hladiny anestezie.

# Isofluran lze podávat ve směsi s kyslíkem nebo ve směsi kyslík/oxid dusný.

MAC (minimální alveolární koncentrace v kyslíku) nebo střední efektivní dávka ED50 a navrhované koncentrace uvedené níže pro cílové druhy jsou pouze orientační. Skutečná koncentrace potřebná v praxi bude záviset na mnoha proměnných, včetně současného užívání jiných léků během anestetického postupu a klinického stavu pacienta.

Isofluran lze použít ve spojení s jinými léky běžně používanými ve veterinární anestezii k premedikaci, navození anestezie a analgezii. Některé specifické příklady jsou uvedeny v informacích u jednotlivých cílových druhů. Použití analgezie u bolestivých postupů je v souladu se správnou veterinární praxí.

Zotavení z anestezie isofluranem má obvykle hladký průběh a je rychlé. Před ukončením celkové anestezie je třeba zvážit potřeby daného pacienta v oblasti analgezie.

Přestože mají anestetika nízký potenciál pro poškození atmosféry, je součástí správné praxe používat v odsávacím zařízení uhlíkové filtry, místo vypouštění anestetik do ovzduší.

# KONĚ

# MAC pro isofluran u koně je přibližně 13,1 mg/g.

# Premedikace

Isofluran lze použít s jinými léky běžně používanými ve veterinárních anestetických režimech. U následujících léčiv bylo zjištěno, že jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, alfentanil, atrakurium, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin, pentazocin, pethidin, thiamylal, thiopental a xylazin. Léky používané k premedikaci by měly být vybrány pro konkrétního pacienta. Je nutno však upozornit na níže uvedené potenciální interakce.

# Interakce

# Snížení MAC pro isofluran u koní bylo popsáno po podání detomidinu a xylazinu.

# Navození

Jelikož není obvykle prakticky možné navození anestezie u dospělých koní s použitím isofluranu, mělo by být k navození anestezie použito krátkodobě působícího barbiturátu, jako je thiopental sodný, ketamin nebo guaifenesin. K dosažení požadované hloubky anestezie během 5 až 10 minut se pak použije koncentrace 30 až 50 mg/g isofluranu.

Pro navození anestezie u hříbat lze použít isofluran v koncentraci 30 až 50 mg/g ve vysokém průtoku kyslíku.

# Udržování

# Anestezie se udržuje za použití 15 až 25 mg/g isofluranu.

# Zotavení

# Zotavení je obvykle hladké a rychlé.

# PSI

# MAC pro isofluran u psa je přibližně 12,8 mg/g.

# Premedikace

Isofluran lze použít s jinými léky běžně používanými ve veterinárních anestetických režimech. U následujících léčiv bylo zjištěno, že jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, epinefrin, etomidát, glykopyrrolát, ketamin, medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, thiamylal, thiopental a xylazin. Léky používané k premedikaci by měly být vybrány pro konkrétního pacienta. Je nutno však upozornit na níže uvedené potenciální interakce.

# Interakce

Snížení MAC pro isofluran u psů bylo popsáno po podání morfinu, oxymorfonu, acepromazinu, medetomidinu a kombinaci medetomidinu s midazolamem.

Současné podávání midazolamu/ketaminu v průběhu anestezie isofluranem může mít výrazný vliv na kardiovaskulární systém, zvláště vznik arteriální hypotenze.

V průběhu anestezie isofluranem jsou sníženy tlumivé účinky propranololu na myokardiální kontraktilitu, což naznačuje mírný stupeň aktivity β receptorů.

# Navození

# Navození anestezie isofluranem je možné za použití masky až do 50 mg/g, s premedikací i bez ní.

# Udržování

# Anestezie se udržuje za použití 15 až 25 mg/g isofluranu.

# Zotavení

# Zotavení je obvykle hladké a rychlé.

# KOČKY

# MAC pro isofluran u kočky je přibližně 16,3 mg/g.

# Premedikace

Isofluran lze použít s jinými léky běžně používanými ve veterinárních anestetických režimech. U následujících léčiv bylo zjištěno, že jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atrakurium, atropin, diazepam, ketamin a oxymorfon. Léky používané k premedikaci by měly být vybrány pro konkrétního pacienta. Je nutno však upozornit na níže uvedené potenciální interakce.

# Interakce

U koček s navozenou anestezií isofluranem bylo udáváno, že intravenózní podání midazolam-butorfanolu má vliv na několik parametrů srdeční a dýchací soustavy, stejně jako epidurálně podávaný fentanyl a medetomidin. Bylo prokázáno, že isofluran snižuje citlivost srdce na adrenalin (epinefrin).

# Navození

# Navození je možné za použití masky až do 40 mg/g isofluranu, s premedikací i bez ní.

# Udržování

# Anestezie se udržuje za použití 15 až 30 mg/g isofluranu.

# Zotavení

# Zotavení je obvykle hladké a rychlé.

# OKRASNÉ PTACTVO

Je známo jen málo hodnot MAC/ED50. Například 13,4 mg/g pro jeřába kanadského, 14,5 mg/g pro závodního holuba, sníženo na 8,9 mg/g podáním midazolamu, a 14,4 mg/g pro kakadu, sníženo na 10,8 mg/g podáním analgetika butorfanol.

Použití anestezie isofluranem bylo popsáno u mnoha druhů, od malých ptáků, jako jsou například zebřičky, až po velké ptáky, jako jsou supi, orli a labutě.

# Lékové interakce / kompatibility

# V literatuře se uvádí u labutí komptabilita propofolu s isofluranovou anestezií.

# Interakce

Po podání butorfanolu bylo zaznamenáno snížení MAC pro isofluran u kakadu. Po podání midazolamu bylo zaznamenáno snížení MAC pro isofluran u holubů.

# Navození

K navození dochází obvykle rychle při koncentraci 30 až 50 mg/g isofluranu. U labutí je popsáno navození anestezie propofolem a následným udržováním isofluranem.

# Udržování

Udržovací dávka závisí na druhu a jednotlivci. Obecně je vhodná a bezpečná koncentrace 20 až 30 mg/g. Pouze 6 až 10 mg/g může být zapotřebí pro některé druhy čápů a volavek.

Až 40 - 50 mg/g může být zapotřebí pro některé supy a orly.

Koncentrace 35 až 40 mg/g může být zapotřebí pro některé kachny a husy.

Obecně ptáci velmi rychle reagují na změny koncentrace isofluranu.

# Zotavení

# Zotavení je obvykle hladké a rychlé.

# PLAZI

Isofluran je považován několika autory jako anestetikum první volby pro mnoho druhů. Literatura uvádí jeho použití u široké škály plazů (např. různé druhy ještěrek, želv, leguánů, chameleónů a hadů).

ED50 byla stanovena pro pouštního leguána v hodnotě 31,4 mg/g při 35 °C a 28,3 mg/g při 20 °C.

# Lékové interakce / kompatibility

Žádná konkrétní publikace o plazích nepopisuje kompatibilitu nebo interakce s jinými léky při anestezii isofluranem.

# Navození

# Navození je obvykle rychlé při koncentraci 20 až 40 mg/g isofluranu.

# Udržování

Vhodná koncentrace činí 10 až 30 mg/g

# Zotavení

# Zotavení je obvykle hladké a rychlé

# POTKANI, MYŠI, KŘEČCI, ČINČILY, PÍSKOMILOVÉ, MORČATA A FRETKY

Isofluran je doporučován pro anestezii široké škály drobných savců.

MAC pro myš se udává v hodnotě 13,4 mg/g, pro potkana v hodnotě 13,8 mg/g, 14,6 mg/g a 24 mg/g.

# Lékové interakce / kompatibility

Žádná konkrétní publikace o drobných savcích nepopisuje kompatibilitu nebo interakce s jinými léky při anestezii isofluranem.

# Navození

# Koncentrace isofluranu 20 až 30 mg/g.

# Udržování

# Koncentrace isofluranu 2,5 až 20 mg/g.

# Zotavení

# Zotavení je obvykle hladké a rychlé.

# Návod pro navození a udržení anestezie podle jednotlivých druhů zvířat

| Druh | MAC (%) | Navození (%) | Udržení (%) | Zotavení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koně | 1,31 | 3,0–5,0 (hříbata) | 1,5–2,5 | Hladké a rychlé |
| Psi | 1,28 | Až 5,0 | 1,5–2,5 | Hladké a rychlé |
| Kočky | 1,63 | Až 4,0 | 1,5–3,0 | Hladké a rychlé |
| Okrasné ptactvo | Viz dávkování | 3,0–5,0 | Viz dávkování | Hladké a rychlé |
| Plazi | Viz dávkování | 2,0–4,0 | 1,0–3,0 | Hladké a rychlé |
| Potkani, myši, křečci, činčily, pískomilové, morčata a fretky | 1,34 (myši) 1,38 / 1,46 / 2,40 (potkani) | 2,0–3,0 | 0,25–2,0 | Hladké a rychlé |

# 4.10	Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování isofluranem může mít za následek silnou respirační depresi. Dýchání proto pečlivě monitorujte a v případě potřeby podporujte přidáním kyslíku resp. asistovanou ventilací.

V případě těžké kardiopulmonální deprese ukončete podávávání isofluranu, propláchněte dýchací okruh kyslíkem, zajistěte průchodnost dýchacích cest a zahajte asistovanou či řízenou ventilaci s čistým kyslíkem. Na kardiovaskulární depresi nasaďte látky zvyšující objem plazmy, látky zvyšujícími krevní tlak, antiarytmika či jiné vhodné metody.

# 4.11	Ochranná(é) lhůta(y)

# Koně: maso: 2 dny

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

5.	FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: anestetika celková, halogenované uhlovodíky.

ATCvet kód: QN01AB06.

# 5.1	Farmakodynamické vlastnosti

Isofluran navozuje bezvědomí působením na centrální nervový systém. Má jen malé nebo žádné analgetické vlastnosti.

Stejně jako ostatní inhalační anestetika tohoto typu isofluran utlumuje dýchání a kardiovaskulární soustavu. Isofluran se absorbuje vdechováním a je rychle distribuován krevním řečištěm do dalších tkání, včetně mozku. Jeho rozdělovací koeficient krev/plyn činí 1,4 při 37º C. Absorpce a distribuce isofluranu a eliminace nemetabolizovaného isofluranu v plicích je rychlá, s klinickými důsledky rychlého navození a zotavení a snadného a rychlého ovládání hloubky anestezie.

# 5.2	Farmakokinetické údaje

Metabolismus isofluranu je minimální (asi 0,2 %, a to zejména na anorganický fluorid) a téměř veškerý podaný isofluran je vyloučen v nezměněné formě prostřednictvím plic.

6.	FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

# 6.1	Seznam pomocných látek

# Žádné

# 6.2	Hlavní inkompatibility

Byla popsána interakce isofluranu se suchými absorbenty oxidu uhličitého za vzniku oxidu uhelnatého. Z důvodu minimalizace rizika tvorby oxidu uhelnatého v uzavřených dýchacích okruzích a možnosti zvýšené hladiny karboxyhemoglobinu by se neměly nechat absorbenty oxidu uhličitého vyschnout.

# 6.3	Doba použitelnosti

# Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 30 měsíců.

# 6.4	Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Uchovávejte v původním obalu.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

# 6.5	Druh a složení vnitřního obalu

# Lahvička z jantarově hnědého skla třídy III obsahující 100 ml nebo 250 ml isofluranu. Lahvičky jsou uzavřeny černým polypropylénovým šroubovacím uzávěrem.

# Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

# 6.6	Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.	DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

# VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

# Les Corts, 23

08028 Barcelona

Španělsko

8.	Registrační číslo

96/054/16-C

9.	Datum registrace/ prodloužení registrace

24. 6. 2016/6. 11. 2020

10. 	DATUM REVIZE TEXTU

Listopad 2020

DALŠÍ INFORMACE

# Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

# ñ

2

1