PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.	NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NaCl Bernburg 9 mg/ml injekční/infuzní roztok a roztok na výplach

2.	KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

V každém ml je obsaženo:

Léčivá látka:

Natrii chloridum		9 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.	LÉKOVÁ FORMA

Injekční/infuzní roztok a roztok na výplach

Čirý, bezbarvý roztok bez částic

4.	KLINICKÉ ÚDAJE

4.1	Cílové druhy zvířat

Skot, koně, ovce, kozy, prasata, psi, kočky, králíci a morčata.

4.2	Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Korekce nerovnováhy sodíku.

Léčba metabolické alkalózy a také během a po operaci.

Rehydratace při chorobných stavech, které vedou k nadměrným ztrátám vody, sodíku a chloridu sodného, a také během operace a po ní.

Nosný roztok pro podávání jiných kompatibilních léčiv.

Zevně k irigaci ran a zvlhčování obvazů.

4.3	Kontraindikace

Nepoužívejte

- u zvířat s retencí sodíku a vody, zejména při srdečním selhání,

- u zvířat s hypernatrémií, hyperchlorémií, hyperhydratací,

- u zvířat s edémem (jater, ledvin nebo srdce).

4.4	Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5	Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Roztok by měl být zahřátý na tělesnou teplotu cílového druhu zvířete, aby nedošlo k podchlazení.

Objem a rychlost infuze musí být přizpůsobeny věku, hmotnosti a klinickému stavu každého zvířete.

Během léčby je třeba pečlivě sledovat hladiny elektrolytů v séru, vodní a acidobazickou rovnováhu a klinický stav zvířete, aby se zabránilo předávkování, zejména v případě změn metabolismu nebo funkce ledvin. Veterinární léčivý přípravek by neměl být používán déle než je nutné k úpravě a udržení cirkulujícího objemu. Složení elektrolytů v roztoku není plnohodnotně vyvážené pro potřebu udržení dlouhodobé hydratace. Nevhodné nebo nadměrné užívání může zhoršit nebo způsobit metabolickou acidózu.

Ujistěte se, že roztok je čirý a neobsahuje žádné viditelné částice, a že jednotka je dokonale neporušená. V opačném případě roztok nepoužívejte. Nepoužitou část roztoku zlikvidujte. Částečně použitý vak znovu nepodávejte.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Žádná.

4.6	Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Za běžných podmínek použití není známo.

Nadměrná rychlost a objem infuze mohou vést k přetížení krevního oběhu.

Pokud je přípravek používán jako nosič léčiva, může to vést k dalším nežádoucím účinkům.

4.7	Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Používejte pouze v souladu s posouzením přínosů a rizik odpovědným veterinárním lékařem.

4.8	Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

U zvířat, která dostávají kortikosteroidy nebo ACTH, se doporučuje přijmout vhodná opatření, aby se při podávání velkých objemů zabránilo vysokému krevnímu tlaku a nadměrné retenci tekutin. Současné podávání koloidů vyžaduje snížení dávky.

Nejsou známy žádné další lékové interakce.

4.9	Podávané množství a způsob podání

Pomalá intravenózní infuze; intravenózní, subkutánní nebo intraperitoneální podání; kožní podání.

Při subkutánním podání se doporučuje snížení dávky.

Množství tekutin a elektrolytů, které je třeba podat, by mělo být vypočteno tak, že se stávající deficity připočtou k průběžným udržovacím požadavkům a případným průběžným ztrátám tekutin (např. zvracením, průjmem atd.) odhadnutým na základě anamnézy zvířete, klinického vyšetření a laboratorních nálezů.

Pro výpočet stávajícího deficitu tekutin by se měla použít následující rovnice:

Deficit tekutin (ml) = procentuální dehydratace x živá hmotnost (kg) x 10

(např. pro psa o hmotnosti 10 kg s 5 % dehydratací by byl deficit tekutin 5 x 10 x 10 = 500 ml)

Pro výpočet průběžné potřeby krystaloidů je třeba použít následující rovnici:

Udržovací denní dávka pro skot, koně, ovce, kozy, prasata, psy a kočky (ml) = 50 ml x živá hmotnost (kg)

(např. pro psa o hmotnosti 10 kg je denní udržovací potřeba tekutin 10 x 50 = 500 ml)

Denní udržovací dávka pro králíky (ml) = 75 - 100 ml x živá hmotnost (kg)

Denní udržovací dávka pro morče (ml) = 50 - 60 ml x živá hmotnost (kg)

Maximální subkutánní bolusové podání injekce pro morče je 20 ml/ kg živé hmotnosti.

Rychlost podávání je třeba přizpůsobit každému zvířeti. Cílem je korigovat deficit v průběhu 12–24 hodin.

4.10	Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Doporučuje se udržovat sérový sodík nižší nebo roven 130 mEq/l. V případě výskytu příznaků objemového přetížení je třeba infuzi zastavit a podat adekvátní diuretikum.

4.11	Ochranná(é) lhůta(y)

Skot, koně, ovce, kozy, prasata, králíci:

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

5.	FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: krevní náhrady a perfuzní roztoky, roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů.

ATCvet kód: QB05BB01.

5.1	Farmakodynamické vlastnosti

Chlorid sodný a voda jsou běžnou součástí plazmy zvířat.

5.2	Farmakokinetické údaje

Chlorid sodný podaný intravenózní cestou se rychle připojí k normální distribuci a metabolismu chloridu sodného a vody v intracelulárním a extracelulárním prostoru.

6.	FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1	Seznam pomocných látek

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Voda pro injekci

6.2	Hlavní inkompatibility

Nebyly provedeny žádné studie kompatibility.

Je třeba pečlivě kontrolovat vlastnosti jakéhokoli léčiva naředěného tímto přípravkem. Sledujte, zda se nezmění barva nebo zda se neobjeví sraženina nerozpustných komplexů nebo krystalů. Informace o inkompatibilitách by měly být uvedeny v souhrn údajů o přípravku současně podávaného léčiva.

Před přidáním léčiva ověřte, zda je rozpustné ve vodě při pH přípravku.

Pokud není v souhrn údajů o přípravku současně podávaného léčiva k dispozici jasné doporučení o stabilitě naředěného přípravku, mělo by být jakékoli léčivo naředěné přípravkem použito okamžitě.

6.3	Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

6.4	Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5	Druh a složení vnitřního obalu

500 ml: Polypropylenový (PP) sáček s polykarbonátovým kuželem, butylovou pryžovou zátkou a lemovaným hliníkovým/polypropylenovým uzávěrem, zabalený v polypropylenové fólii.

5000 ml: Polyvinylchloridový (PVC) sáček s polykarbonátovým kuželem, butylovou pryžovou zátkou a lemovaným hliníkovým/polypropylenovým uzávěrem, zabalený do polyamidové/polypropylenové fólie.

Velikost balení:

1 x 	500 ml

10 x 	500 ml

20 x 	500 ml

1 x 	5000 ml

2 x 	5000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6	Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.	DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstraße 105 b

06406 Bernburg

Německo

8.	REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/024/22-C

9.	DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28. 6. 2022

10	DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2022

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

21

1